## Slide 1
INEMAR
Inventario emissioni
Versione 5_07
Il Modulo export dati puntuali
per modellistica

## Slide 2
ESTRAZIONE DATI PUNTUALI PER MODELLISTICA
Le emissioni misurate per macrosettore, settore, attività, linea e camino si trovano nella tabella
PUNTUALI_ RIASSUNTO_MSALC.
In questa tabella sono presenti solo le emissioni PM, ossia quelle misurate ai camini e stimate dal run PUNTUALI MISURATE.
Quando si inseriscono i dati di emissioni ai camini tramite l’interfaccia Inemar, la tabella in questione viene compilata automaticamente per un certo numero di inquinanti.
È ora necessaria una procedura, che permetta di attribuire alle linee e ai camini anche quelle emissioni PS, che sono già stimate dal sistema con il run “Puntuali stimate” tramite l’algoritmo che moltiplica gli indicatori di attività presenti per linea e i fattori di emissione per l’attività (e combustibile) di cui la linea fa parte.

## Slide 3
Il modulo deve produrre i risultati totali (PM e PS) nella tabella P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C, contenente i seguenti campi:
CAMPI CHIAVE:
FK_ID_STAB (da P_STABILIMENTO)
FK_ISTAT_COMUNE (da P_STABILIMENTO)
FK_TARGA (da TARGA_PROVINCIA sulla base del link)
FK_ID_ATT (da SNAP_ATTIVITA)
FK_ID_COMBUSTIBILE (da COMBUSTIBILI)
FK_ID_INQUINANTE (da INQUINANTI)
FK_ID_LINEA (da P_LINEA)
FK_ID_CAMINO (da P_CAMINO)
TIPO EMISSIONE
ALTRI CAMPI:
ANNO_CENSIMENTO (da P_STABILIMENTO)
DENOMINAZIONE (da P_STABILIMENTO)
H_SLM (da P_STABILIMENTO)
LATITUDINE (da P_STABILIMENTO)
LONGITUDINE (da P_STABILIMENTO)
PRG_CAMINO (da P_CAMINO)
SIGLA (da P_CAMINO)
ALTEZZA (da P_CAMINO)
DIAMETRO (da P_CAMINO)
TEMPERATURA (da P_CAMINO)
PORTATA_SECCHI (da P_CAMINO)
PORTATA_UMIDI (da P_CAMINO)
O2_RIF_FUMI (da P_CAMINO)
O2_EFF_FUMI (da P_CAMINO)
UMIDITA_FUMI (da P_CAMINO)
ORE FUNZIONAMENTO (da P_CAMINO)
NOME (da P_LINEA)
CODICE_LINEA (da P_LINEA)
VALORE_INDICATORE (da P_LINEA)
EMISSIONE (da P_EMISSIONE)

## Slide 4
STEP 1: CALCOLO DELLE EMISSIONI PER LINEA
Per ogni linea l e per ogni associazione di attività SNAP att, inquinante inq e combustibile comb, l’emissione che il sistema dovrà calcolare in ogni caso sarà data da:
Dove:
Al è l’indicatore dell’attività SNAP att per la linea l e il combustibile
comb (ad esempio: attività 1.1.2, linea 1 metano).
FEatt,inq,comb è il fattore di emissione per l’attività a cui appartiene
la linea l, l’inquinante inq e il combustibile comb.

## Slide 5
In realtà si tratta di un conto già fatto nell’algoritmo PUNTUALI
STIMATE.
Infatti PUNTUALI_INTERMEDI non ha dettaglio per linea:
il sistema somma automaticamente tutti gli indicatori per attività e
combustibile, poi applica l’algoritmo per la stima delle emissioni PS.
Ora, se si utilizzasse questo dato di emissione e si cercasse di attribuirlo ai singoli camini sorgerebbero difficoltà qualora a un’attività corrispondessero più linee che utilizzano lo stesso combustibile.
Calcolare l’emissione EPSl,att,inq,comb direttamente è concettualmente più semplice ed evita di dover applicare una disaggregazione per linea dell’emissione PS scritta in PUNTUALI_INTERMEDI.
STEP 1: CALCOLO DELLE EMISSIONI PER LINEA (segue)

## Slide 6
STEP 2: ATTRIBUZIONE DELLE EMISSIONI AL CAMINO
È necessario ora attribuire questa emissione EPSl,att,inq,comb al camino
o ai camini nel caso che le emissioni di una linea fossero collegate
a più camini, o quelle di più linee convogliate in un unico camino
(informazione contenuta da P_LINEA_CAMINO).
Per fare questo si deve innanzitutto distinguere tre casi:
a) UNA LINEA CON UN SOLO CAMINO
b) PIÙ LINEE CON UN SOLO CAMINO
c) UNA LINEA CON PIÙ CAMINI

## Slide 7
a) UNA LINEA CON UN SOLO CAMINO
Per una certa attività, è presente nello stabilimento una sola linea
e un solo camino.
L’emissione EPSl,att,inq,comb va scritta direttamente nella tabella
P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.
b) PIÙ LINEE CON UN SOLO CAMINO
Per una o più attività, sono presenti nello stabilimento più linee
che convogliano i fumi in un solo camino.
Anche in questo caso l’emissione EPSl,att,inq,comb va scritta
direttamente nella tabella P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C
e associata al camino.
METODOLOGIE DI ATTRIBUZIONE

## Slide 8
c) UNA LINEA CON PIÙ CAMINI
Per una certa attività, è presente nello stabilimento una linea con più camini.
In questo caso occorre applicare la disaggregazione per camino.
Si prendano tutti i camini associati ad una data linea.
Questi si trovano nella tabella P_CAMINO, e l’associazione alla linea è
specificata nella tabella P_LINEA_CAMINO.
Si prenda il valore del campo PORTATA_SECCHI in P_CAMINO
e lo si moltiplichi per il valore del campo ORE_FUNZIONAMENTO,
sempre nella stessa tabella.
Si chiami questo valore VOLUME_FUMI_ANNUI.
Si sommino i valori di VOLUME_FUMI_ANNUI per tutti i camini
collegati a una certa linea, chiamando la somma
SOMMA_VOLUME_FUMI_ANNUI_LINEA.
Ad ogni camino si associ un numero ottenuto dividendo il proprio
VOLUME_FUMI_ANNUI per SOMMA_VOLUME_FUMI_LINEA.
Si chiami questo numero COEFF_RIPARTIZIONE.

## Slide 9
c) UNA LINEA CON PIÙ CAMINI - ALGORITMO
L’algoritmo può essere espresso sinteticamente in questo modo:
Dove:
EPSl,c,att,inq,comb è l’emissione puntuale stimata della linea l e del camino c
per l’attività SNAP att, l’inquinante inq e il combustibile comb
EPSl,att,inq,comb è l’emissione puntuale stimata della linea l per l’attività SNAP att, l’inquinante inq e il combustibile comb

## Slide 10
EMISSIONI DI POLVERI DA GRANULOMETRIA
Il modulo polveri fini prende i dati dal modulo puntuali per attività SNAP senza dettaglio di linea, e li scrive nella tabella
TAB_OUTPUT_DETT_PM.
È quindi necessario che gli stessi algoritmi siano utilizzati per associare alle linee e ai camini le emissioni da granulometria, in modo simile a quanto sopra esposto per le emissioni puntuali stimate.
L’algoritmo si differenzia per due possibili casi:
il primo si basa sulle emissioni misurate,
il secondo sulle emissioni stimate da fattori di emissione.

## Slide 11
a) EMISSIONI MISURATE
Per ogni linea l e per ogni associazione di attività SNAP att,
inquinante inq e combustibile comb, a partire dall’emissione misurata di PTS, l’emissione che il sistema dovrà calcolare in ogni caso sarà data da:
Dove:
perc_distatt,inq,comb è la percentuale granulometrica per l’attività SNAP att, l’inquinante inq e il combustibile comb (ad esempio: attività 1.1.2, PM2.5, olio combustibile).

## Slide 12
Nella maggior parte dei casi le emissioni misurate riguardano il PTS:
i valori percentuali riportati nella tabella DIST_POLVERI sono già
riferite a questo inquinante e la stima di tutti gli altri si effettua applicando l’algoritmo di cui sopra.
Nell’eventualità che l’emissione misurata riguardi invece il PM10
è necessario applicare il seguente algoritmo:
La ripartizione di queste emissioni per camino è del tutto identica
a quanto descritto per le emissioni puntuali stimate, sostituendo
in ogni caso EPS con EPM_G:
a) EMISSIONI MISURATE (segue)

## Slide 13
b) EMISSIONI STIMATE
Se non ci sono emissioni misurate di particolato (ID = 9, 10, 33
ed eventualmente in futuro altri), ed è presente soltanto il FE del PTS,
il sistema deve comunque essere in grado di stimare le emissioni per
linea di PM10, PM2.5 e via discorrendo.
L’algoritmo da utilizzare in questo caso è il seguente:
La ripartizione di queste emissioni per camino è del tutto identica
a quanto descritto per le emissioni puntuali stimate, sostituendo
in ogni caso EPS con EPS_G.

## Slide 14
Query di decodifica della base dati

## Slide 15
Esempio di risultati: emissioni di NOx ripartite per linea e camino